SAMSON

MDR 1064

Микшерный пульт

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Компания «AVALLON»

г. Москва

Новорязанская, д. 30-А

тел.:(095) 733-97-81, 733-97-82,

733-97-83, 733-97-84,

733-97-85

e-mail: mosavall@aha.ru

г. Санкт-Петербург

тел.: (812) 542-43-80,

тел./факс: 542-68-31

e-mail: avallonspb@ctinet.ru

г. Нижний Новгород

тел.: (8312) 34-38-32

тел./факс: 30-36-44

e-mail: music@avallon.nnov.ru

г. Чебоксары

тел./факс: (8352) 66-57-17

e-mail: mail@avallonpro.ru

г. Кирово-Чепецк

тел.: (83361) 2-31-12

г. Орел

тел.: (0862) 43-59-79

г. Уфа

тел.: (3472) 22-57-61

СОДЕРЖАНИЕ

Введение										2

Функции										2

Передняя панель									3

Задняя панель									3

Основы работы									6

Технические характеристики							9

Введение

Мы поздравляем вас с приобретением микшера MDR1064 от корпорации SAMSON! MDR1064 – это компактный 10-канальный микшер с шестью низкошумящими микрофонными предусислителями. Он включает в себя 6 микрофонных/линейных входов, 2 стерео входа, каждый из которых оснащен 3-полосным эквалайзером и двумя посылами AUX.

В этом руководстве вы найдете детальное описание всех органов управления, входов и выходов и основ работы с микшером.

Вместе с этим руководством вам будет выдан гарантийный талон, дающий вам право на гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев в сервис-центрах компании AVALLON.

Функции MDR1064

- 10 каналов – 6 микрофонных/линейных плюс 2 стерео пары.

- Дополнительные вход и выход 2TRACK для подключения источников сигнала и записывающих устройств.

- 3-полосный эквалайзер на каждом канале в точках 80 Гц, 2.5 кГц и 12 кГц.

- Два посыла AUX для процессоров обработки, либо для мониторных линий.

- 12-сегментный индикатор общего уровня.

- Высококачественные, низкошумящие микрофонные предусилители с возможностью включения «фантомного» питания.

- Качественная и прочная конструкция.

Обзор передней панели

Задняя панель

- Микрофонный вход – предназначен для подключения микрофонов.

- Линейный вход – используется для подключения сбалансированных источников линейного сигнала.

- Разъем INSERT («разрыв») моно входа – разъем TRS Jack, используемый для «вставки» в путь сигнала какого-либо прибора обработки (см. ниже).

- Регулятор GAIN – используется для настройки входного уровня микрофонного/линейного входа.

- Кнопка LOW CUT – при ее нажатии активируется фильтр среза НЧ в точке 80 Гц.

- Регулятор высоких частот HF – используется для настройки верхнего диапазона частот (12 кГц) канала.

- Регулятор средних частот МF – используется для настройки среднего диапазона частот (2.5 кГц) канала.

- Регулятор низких частот LF – используется для настройки нижнего диапазона частот (80 Гц) канала.

- Посыл AUX1 – индивидуальный посыл сигнала данного входа на шину AUX1. Точка отправки – PRE – до фейдера громкости.

- Посыл AUX2 – индивидуальный посыл сигнала данного входа на шину AUX2. Точка отправки – POST – после фейдера громкости, т.е. положение фейдера громкости влияет на величину посланного сигнала.

- Регулятор PAN – используется для настройки положения сигнала внутри стерео картины.

- Индикатор PEAK – красный индикатор, указывающий на перегрузку канала в связи с слишком высоким значением чувствительности.

- Регулятор уровня - фейдер – используется для плавной настройки уровня сигнала на общем выходе.

- Линейный вход стерео канала (правый R) – используется для подключения правого канала стерео пары.

- Линейный вход стерео канала (левый L) – используется для подключения левого канала стерео пары.

- Выходы CONTROL ROOM – два выхода (левый/правый) для подключения контрольных мониторов.

- Выход MAIN MIX – разъемы TRS Jack общего выхода микшера.

- Выход MAIN MIX – разъемы XLR общего выхода микшера.

- Выход HEADPHONE – используется для подключения одной пары наушников.

- Выход AUX1 – сбалансированный выход шины AUX1.

- Выход AUX2 – сбалансированный выход шины AUX2.

- Входы AUX2 RET (L/R) – сбалансированные входы на разъемах TRS Jack, предназначенные для возвращающегося сигнала с внешнего прибора обработки.

- Входы AUX1 RET (L/R) – сбалансированные входы на разъемах TRS Jack, предназначенные для возвращающегося сигнала с внешнего прибора обработки.

- Выходы 2TRACK OUT – левый и правый каналы дополнительного выхода, предназначенного для записывающих устройств: DAT-магнитофон, MD-рекордер и т.п.

- Входы 2TRACK IN – левый и правый каналы дополнительного входа, предназначенного для подключения таких источников сигнала, как MD-, CD-проигрыватель, DAT-магнитофон и т.п.

- Индикатор POWER – загорается при включении микшера.

- Индикатор +48V PHANTOM POWER – загорается при включении «фантомного» питания.

- Индикатор OUTPUT – 12-сегментный индикатор, показывающий уровень общего выхода.

- Регулятор MAIN LEVEL – предназначен для настройки уровня общего выхода микшера MAIN MIX.

- Регулятор C ROOM + HEADPHONE – используется для настройки уровня сигнала на выходе для наушников и контрольных мониторов.

- Выключатель 2TRACK TO CR – при его нажатии сигнал со входа 2TRACK IN поступает на выход CONTROL ROOM.

- Выключатель 2TRACK TO MIX – при его нажатии сигнал со входа 2TRACK IN поступает на выход MAIN MIX.

- Выключатель 2TRACK TO AUX 1 – при его нажатии сигнал со входа 2TRACK IN поступает на выход AUX1.

- Регулятор AUX RETURN 2 – используется для настройки уровня сигнала, приходящего на вход AUX RET 2.

- Регулятор AUX RETURN 1 – используется для настройки уровня сигнала, приходящего на вход AUX RET 2.

- Выключатель питания POWER.

- Выключатель «фантомного» питания PHANTOМ.

- Вход для блока питания.

Основы работы с MDR1064

Подключение микрофонов и инструментов

- Перед подключением микрофонов или инструментов, убедитесь, что все компоненты вашей звуковой системы, включая MDR1064, выключены. Также установите фейдеры общего сигнала в минимальное положение.

- Подсоедините все инструменты, убедитесь, что все соединения выполнены правильно: микрофоны – к микрофонным входам, инструменты – к линейным, стерео источники – к стерео входам.

СПРАВКА: Настройка чувствительности входов

При подключении микрофонов к каналам 1-8, мы рекомендуем вам начать с минимального положения регулятора чувствительности. Установите фейдер громкости канала в положение «0» и медленно повышайте чувствительность входа до тех пор, пока не загорится индикатор РЕАК. После этого немного убавьте чувствительность так, чтобы этот индикатор мигал только при самых громких звуках.

- Включите все ваше звуковое оборудование.

СПРАВКА: Запомните одно золотое правило звукооператора: при включении питания аудио системы, усилители мощности и мониторы необходимо включать в ПОСЛЕДНЮЮ очередь, а выключать в ПЕРВУЮ очередь. Это правило поможет вам избежать неприятных звуков при включении и выключении, что иногда может привести к повреждению акустических систем.

- Включите питание усилителей мощности и установите их уровни на рекомендуемое производителем значение.

- Установите фейдер общего сигнала в положение «0».

- Говоря в микрофон (или играя на инструменте), установите фейдер громкости в положение «0» и настройте чувствительность входа таким образом, чтобы индикатор PEAK загорался только при самых громких звуках.

- Вы можете изменить тембр звучания голоса или инструмента, воспользовавшись 3-полосным эквалайзером.

Установка независимого баланса в мониторной линии

Шина AUX может быть использована для установки независимого баланса, что используется для настройки мониторной системы. Это позволяет вам настроить один баланс стерео сигнала в звуковой системе, предназначенной для аудитории, и другой – в мониторной системе, предназначенной для музыкантов. Для этого MDR1064 имеет шины AUX, сигнал на мониторы отправляется с выхода AUX.

- Увеличивайте посылы сигнала AUX1 на каналах для создания баланса, который необходим в мониторной системе.

СПРАВКА: В случае точки отправки «pre» сигнал снимается до фейдера громкости, таким образом положение фейдера не влияет на посыл AUX. В случае «post» положение фейдера влияет на уровень посыла AUX.

- Для получения чистой картины в мониторной системе, вы можете использовать графический эквалайзер (например, SAMSON S-curve131), чтобы удалить частоты, которые могут вызвать неприятный эффект «обратной связи». Для этого соедините выход AUX ко входу эквалайзера, а выход с него подключайте к мониторной линии.

Использование «разрыва» INSERT

Каждый моно вход MDR1064 имеет точку «разрыва» (разъем INSERT), предназначенную для «вставки» в путь сигнала какого-либо прибора обработки сигнала. В этой точке сигнал прерывается и может быть отправлен на какой-либо прибор обработки, после чего с выхода этого прибора обработанный сигнал возвращается к точке разрыва и проходит дальше по каналу. Самое распространенное применение «разрыва» - использование компрессора.

Для использования «разрыва» вам понадобится «Y-образный» кабель со следующей распайкой:

Разъем «посыл» (слева) подсоединяется ко входу прибора обработки, разъем «возврат» подсоединяется к выходу прибора обработки. Общий 3-контактный разъем (справа) подсоединяется к «разрыву» INSERT.

Использование внешнего процессора эффектов

Вы можете использовать MDR1064 совместно с внешним процессором.

- Соедините выход AUX2 со входом вашего процессора.

- Соедините выход процессора со входом AUX RETURN 2.

- Установите общий фейдер в положение «0».

- Увеличьте посыл AUX2 на каком-либо канале MDR1064.

- Настройте уровень входа процессора так, чтобы он не перегружался.

- Используйте регулятор AUX RETURN 2 для настройки общего уровня обработанного сигнала.

Использование CD-проигрывателя со входом 2TK.

Вход 2TК IN предназначен для подключения таких источников сигнала, как CD-, MD-проигрыватель, магнитофон и др.

- Нажмите кнопку 2TK ТО MIX.

- Установите общий регулятор в положение «0».

- Начните воспроизведение с источника..

Запись общего сигнала с выхода 2TK OUT

Вы можете записать ваше представление с этого выхода на устройства записи, такие как MD-рекордер, DAT-магнитофон и т.п. Просто соедините выход 2TK OUT ко входу записывающего устройства.

- Установите общий фейдер в положение «0».

- Настройте уровень записи вашего рекордера.

- Начните запись.

- Чтобы прослушать записываемый материал, вы можете подсоединить выход рекордера ко входу 2TK IN, как описано в предыдущем абзаце.

Технические характеристики

Моно входы

Микрофонный вход			Электронно сбалансированный, дискретный

Частотный диапазон			10… 45000 Гц

Искажения				0.005% при 4дБ, 1 кГц

Сигнал/Шум				105 дБ

Линейный вход				Сбалансированный

Стерео входы

Входы					Сбалансированные

Частотный диапазон			10… 45000 Гц

Искажения				0.005% при 4дБ, 1 кГц

Сопротивления

Микрофонный вход			4.5 кОм

Возвраты INSERT			2.5 кОм

Все остальные входы			14.8 кОм или выше

Выход 2TRACK				1 кОм

Все остальные выходы			120 Ом

Питание

Европейский стандарт			210-230 В, 50Гц

Физические параметры

Вес					3.1 кг

Размеры				310 х 318 х 70 мм